## Slide 1
Módulo 3: Protocolo IP

## Slide 2
Modulo III Protocolo IP
El Conjunto de protocolos TCP/IP

## Slide 3
Objetivos :
Aplicar los conocimientos adquiridos sobre el direccionamiento IP para segmentar una dirección de red en un número determinado
de subredes, así como máscara, con objeto de operación y administración.
calcular su optimizar su
Poder diferenciar y utilizar protocolos de la capa de aplicación para el envío de archivos y correo electrónico, así como para la conexión remota, la emulación de terminales y para el acceso a Internet.

## Slide 4
Simbología Utilizada En Esta Presentación
Hub 10Base-T
Network Cloud
PC
Laptop
Hub 100Base-T
Access Server
Bridge
Access Point
Switch
Multilayer Switch
Router

## Slide 5
Introducción A TCP/IP
Aplicación
Presentación
Sesión
Transporte
Red
Enlace de datos
Física
Aplicación
Transporte
Internet
Acceso a red

## Slide 6
A diferencia de las tecnologías de networking propietarias TCP/IP fue desarrollado como un estándar abierto. Esto significa que cualquiera es libre de usar TCP/IP.

## Slide 7
Definido por 4 capas
Usa diferentes nombres para las capas 1 y 2
Combina las capas 5,6 y 7 para formar la capa de aplicación.
Aplicación
Transporte
Internet
Acceso a red

## Slide 8
3.1 Direccionamiento IP

## Slide 9
3.1.1 Conceptos de la capa de Internet (capa de red).

## Slide 10
3.1.1 Conceptos De La Capa De Internet
La Capa de Internet corresponde a la Cada de Red del modelo OSI.
Su propósito
es seleccionar
la mejor
ruta
para
enviar paquetes por la red.
La determinación de la mejor ruta y la conmutación de los paquetes ocurre en esta capa.
Aplicación
Transporte
Internet
Acceso a red

## Slide 11
3.1.2 Suite de protocolos de la capa de Internet.

## Slide 12
3.1.2 Suite De Protocolos De La Capa De Internet
Operan los siguientes protocolos:
Aplicación
Transporte
Internet
Acceso a red
IP (Protocolo de Internet).
ICMP (Protocolo de mensajes de control de Internet).
ARP (Protocolo de resolución de direcciones).
RARP (Protocolo de resolución inversa de direcciones).

## Slide 13
3.1.3 Protocolo IP.

## Slide 14
3.1.3 Protocolo IP
IPv4 es la versión 4 del Protocolo de Internet (IP o Internet Protocol) y constituye la primera versión de IP que es implementada de forma extensiva.
IPv4 es el principal protocolo utilizado en el Nivel de Red del Modelo TCP/IP para Internet.
Fue descrito inicialmente en el RFC 791 elaborado por la Fuerza de Trabajo en Ingeniería de Internet (IETF o Internet Engineering Task Force) en septiembre de 1981, documento que dejó obsoleto al RFC 760 de enero de 1980.

## Slide 15
Características Del Protocolo De Internet.
Opera en la Capa de Red del modelo OSI y en la Capa de Internet del modelo TCP/IP.
La unidad de información intercambiada por IP es denominada paquete o datagrama
Protocolo no orientado a conexión.
Fragmenta y reensambla los paquetes si es necesario. Direccionamiento mediante direcciones lógicas IP de 32 bits.
Si un paquete no es recibido, este permanecerá en la red durante un tiempo finito.
Realiza el mejor esfuerzo para la distribución de paquetes. Tamaño máximo del paquete de 65535 bytes.
Sólo se realiza verificación por suma al encabezado del paquete, no a los datos éste que contiene.
Se define en la RFC 791

## Slide 16
El IP ejecuta las siguientes operaciones:
Define un paquete y un esquema de direccionamiento.
Transfiere los datos entre la capa Internet y las capas de acceso de red.
Permite que un paquete sea enviado desde un host a otro en base al esquema de direccionamiento..

## Slide 17
3.1.4 Encabezado de IP.

## Slide 18
3.1.4 Encabezado De IP

## Slide 19
Version (4 bits): Versión del protocolo IP, IPv4 = 4(0100) e IPv6=6(0110).
IHL (4 bits): Internet Header Length. Longitud de la cabecera IP en palabras de 32-bits.
ToS (8 bits): Nos indica como se va a manipular el datagrama.
Length (16 bits): Indica la longitud total del datagrama, en octetos. Máx: 65535.
Identification (16 bits): Se usa para distinguir fragmentos de distintos datagramas.
Flags (3 bits): Indica si hay fragmentación del datagrama.
Bit 0: reserved, must be zero
Bit 1: (DF) 0 = May Fragment, 1 = Don't Fragment. Bit 2: (MF) 0 = Last Fragment, 1 = More Fragments.

## Slide 20
Fragment Offset (13 bits): Este campo indica a que parte del datagrama pertenece este fragmento, el primer fragmento tiene la posición cero.
TTL (8bits): Tiempo de existencia máximo para el datagrama.
Protocol (8 bits): Indica el protocolo de nivel superior que envía y recibe el datagrama (1=ICMP,6=TCP,17=UDP).
Checksum (16 bits): Sólo de la cabecera (se recalcula en cada salto).
Source&destination address (32 bits c/u): Indica la dirección fuente y destino del datagrama
Options (variable): Son opciones que pueden aparecer o no, pero que deben reconocerse. El relleno sirve para que toda la cabecera sea múltiplo de 32-bits.

## Slide 21
3.1.5 Estructura de una dirección IP.

## Slide 22: Dirección IP
3.1.5 Estructura De Una Dirección IP
Una dirección IP es una dirección única que ciertos dispositivos electrónicos utilizan para su identificación y comunicación con otros dispositivos en una red de cómputo.
Todos los dispositivos participantes en la red, incluyendo ruteadores, computadoras, servidores, impresoras, teléfonos y otros dispositivos deben de tener su dirección IP única.
La dirección IP lógica de 32 bits tiene una composición jerárquica y consta de dos partes. La primera parte identifica la red (componente de red), y la segunda parte identifica un host (componente de host) en esa red.

## Slide 23
3.1.5 Estructura De Una Dirección IP
Dirección IP
Una jerarquía es como un árbol genealógico, con los padres en la parte superior y los hijos conectados a ellos, debajo.
Para una red, esto significa que parte del número de 32 bits identifica la red (padre), mientras que el resto de los bits identifican el host (hijo).

## Slide 24
Una dirección IP puede ser vista como el equivalente de una dirección postal, o un número telefónico.
Tal cual como un número telefónico es único en el mundo, la dirección IP se encarga de identificar de manera particular a cualquier dispositivo conectado a la red de Internet.

## Slide 25
Para que dos sistemas se comuniquen, se deben poder identificar y localizar entre sí. La dirección IP identifica la localización de un sistema en la red.
Una dirección de red ayuda al router a identificar la ruta dentro de la red.
El router utiliza la dirección de red para identificar la red destino de un paquete dentro de una internetwork.
Este direccionamiento lógico se da en la Capa de Red modelo OSI o Capa de Internet modelo TCP/IP.

## Slide 26
El Protocolo de Internet requiere que se asigne una dirección a cada uno de los dispositivos de la red. Esta dirección es conocida como la Dirección IP y está organizada como una serie de cuatro octetos separados por un punto, es decir se trata de una dirección de 32 bits.
NETWORK
HOSTS
32 bits
.
.
.
8 bits
1 byte
8 bits
1 byte
8 bits
1 byte
8 bits
1 byte
4 octetos
00000000 = 0
11111111 = 255

## Slide 27
3.1.6 Notación en punto decimal y definición de bit, byte y octeto.

## Slide 28: NETWORK
3.1.6 Notación En Punto Decimal Y Definición De Bit, Byte Y Octeto.
10010100110011001010110101111100
32 bits
HOSTS
32 bits
148
204
173
124
.
.
.
8 bits
8 bits
8 bits
8 bits
10010100
11001100
10101101
01111100
.
.
.
8 bits
8 bits
8 bits
8 bits

## Slide 29
Los números binarios como los decimales representan a los mismos valores, pero resulta más sencillo apreciar la notación decimal punteada. Este es uno de los problemas frecuentes que se encuentran al trabajar directamente con números binarios. Las largas cadenas de unos y ceros que se repiten hacen que sea más
probable que se produzcan errores de transposición y omisión.
148
204
173
124
.
.
.
10010100
11001100
10101101
01111100
.
.
.

## Slide 30
Bit (b) : Dígito Binario Un número representado en base-2 ó, en otras palabras, un 1 ó 0. Unidad básica de los datos para una computadora.
Ejemplos:
  Conectado/Desconectado
  Abierto/Cerrado
• +5 volts/0 volts
Byte (B): Unidad de información compuesta por 8 bits.
  Ejemplo: representación de un carácter en código ASCII
Octeto (octec): Un octeto está formado por ocho unidades de información llamadas bits. Este término se usa en redes en vez de byte.

## Slide 31
IANA (The Internet Assigned Numbers Authority) es el organismo responsable de la coordinación global de DNS, direccionamiento IP y otros recursos IP.
http://www.iana.org/
NIC México (Network Information Center –Mexico) administra el espacio de direcciones a nivel país.
http://www.nic.mx/es/Inicio
Los números de hosts los asigna el administrador estáticamente o un protocolo los asigna dinámicamente.

## Slide 32
3.1.7 Arquitectura de direccionamiento IPv4 (Clases de redes).

## Slide 33
    Arquitectura De Direccionamiento Ipv4 (Clases De Redes)
La arquitectura de direcciones de Internet esta implementada con el Protocolo de Internet (IP).
Internet utiliza una jerarquía de direcciones de dos niveles:
      Dirección de Red.
      Dirección de Hosts.
Se reduce el tamaño de las tablas de enrutamiento de los routers.
Sin la capacidad de publicar rutas de red, su crecimiento estaría severamente restringido. Esta arquitectura de materializó en forma de IP.
RED
HOSTS

## Slide 34
3.1.8 Dispositivos de capa 3.

## Slide 35: Capa De Red Modelo OSI.
3.1.8 Dispositivos De Capa 3
La función de la capa red del modelo OSI consiste en que los datos lleguen desde el origen al destino, aún cuando ambos no estén conectados directamente o no se encuentren en la misma red local.
Se encarga de encontrar un camino manteniendo una tabla de enrutamiento y enviando los paquetes a los equipos que sean necesarios, para hacer llegar los datos al destino.

## Slide 36: Elementos De Conectividad De Capa 3.
Estos elementos son dispositivos de red que reenvían el tráfico basándose en la capa de red del modelo OSI.
Usan la dirección de red lógica para aprender e intercambiar la información necesaria sobre estas redes que le permitan ofrecer comunicación entre estaciones finales a través de una dirección IP.

## Slide 37: El elemento de conectividad característico de la capa de red es el enrutador o router.
También se consideran equipos de la capa de red o capa 3 a los conmutadores de datos con capacidades de ruteo (switches de capa 3 o multilayer switch).
A estos equipos híbridos se les denomina switch-routers y contamos con varios tipos y marcas de estos equipos en el instituto.

## Slide 38
7
6
5
4
3
2
1
Aplicación |  |  |  |  |  | Aplicación | 
Presentación |  |  |  |  |  | Presentación | 
Sesión |  |  |  |  |  | Sesión | 
Transporte |  |  |  |  |  | Transporte | 
Red |  |  | Rutedor |  |  | Red | 
Enlace |  |  | Puente / Switch |  |  | Enlace | 
Física |  |  | Repetidor / Concentrador |  |  | Física | 

## Slide 39
El Router.
Los routers funcionan en la capa de red del modelo OSI separando los segmentos en dominios de colisión y difusión únicos.
Estos segmentos están identificados por una dirección de red que permitirá alcanzar las estaciones finales.
Los routers cumplen dos funciones básicas que son la de enrutar y conmutar los paquetes. Para ejecutar estas funciones registran en tablas de enrutamiento los datos necesarios para esta función.

## Slide 40
3.1.9 Formato de direccionamiento IP.

## Slide 41: Para adaptarse a redes de distintos tamaños y para ayudar a clasificarlas, las direcciones IP se dividen en grupos llamados clases.
Esto se conoce como direccionamiento classful.
Cada dirección IP consta de 32 bits y se divide en la parte de la red y parte de host.
Las direcciones IP se agrupan en 5 clases. Las clases A, B y C son direcciones comerciales que se asignan a hosts. La Clase D está reservada para uso de multicast, y la Clase E es para uso experimental.
Un bit o una secuencia de bits al inicio de cada dirección determina su clase.
3.1.9 Formato De Direccionamiento IP

## Slide 42
Network ID:
Identifica la red
Especifica la clase de dirección IP
Los de hosts en una red pueden comunicarse directamente sólo con los dispositivos en la misma red. Si los hosts necesitan comunicarse con dispositivos que disponen de interfaces asignadas a algunos otros network ID, debe existir un dispositivo de red que puede enrutar los datos entre las redes.
Permite al router poner al paquete en el segmento de red adecuado.
Network ID
HOST ID
32 bits
192.168.1.0
10.204.0.0
172.0.0.0

## Slide 43
Host ID:
Si Host ID =“todos en 0s ” es las dirección que hace referencia a toda la red o subred.
– Ej. 148.204.5.0
Si Host ID =“todo 1s en binario” es la dirección de broadcast de la red.
– Ej. 148.204.5.255
Si Host ID= combinación de 1s y 0s identifican el Host dentro de la red.
– Ej. 148.204.5.25
Network ID
HOST ID
32 bits
10.210.5.2
172.27.8.8
192.168.1.6

## Slide 44: Clases De Direcciones IP (Direccionamiento Classful).
En sus inicios se pensó que podría haber redes (respecto a el número de hosts conectados).
de diferentes
tamaños
ARIN administró y asignó direcciones IPv4:
Clase A para instituciones gubernamentales y grandes compañías principalmente en Estados Unidos.
Clases B para compañías de tamaño medio.
A todos los demás solicitantes se les dan direcciones de Clase C.
Host ID
Network ID
CLASSFUL

## Slide 45
La dirección Clase A se diseñó para admitir redes de tamaño extremadamente grandes.
Las direcciones IP Clase A utilizan sólo el primer octeto para indicar la dirección de la red. Los tres octetos restantes son para los host.
Dentro de cada red hay 224=16.777.216 host, más de 16 millones de direcciones IP posibles con lo que podríamos tener 224-2 hosts (la dirección de la red y la de broadcast no son válidas para hosts).
Permiten 126 redes con 16,777,214 hosts cada una.
Network
. Host . Host .
Host
24 bits
8 bits

## Slide 46
●
El primer bit de la dirección Clase A siempre es 0.
●
Con dicho primer bit, que es un 0, el menor número que se puede representar es 00000000, 0 decimal. El valor más alto que se puede representar es 01111111, 127 decimal. Estos números 0 y 127 quedan reservados y no se pueden utilizar como direcciones de red.
●
Cualquier dirección que comience con un valor entre 1 y 126 en el primer octeto es una dirección Clase A.
●
La red 127.0.0.0 se reserva para las pruebas de loopback. Los Routers o las máquinas locales pueden utilizar esta dirección para enviar paquetes nuevamente hacia ellos mismos. Por lo tanto, no se puede asignar este número a una red.
Clase A
1 – 126
(000000001-011111110)

## Slide 47
La dirección Clase B se diseñó para cumplir las necesidades de redes de tamaño moderado a grande.
Una dirección IP Clase B utiliza los primeros dos de los cuatro octetos para indicar la dirección de la red. Los dos octetos restantes especifican las direcciones del host.
Permiten 16,382 redes con 65,534 hosts cada una.
Network
Network
Host
Host
.
.
.
16 bits
16 bits

## Slide 48
Los primeros dos bits del primer octeto de la dirección Clase B siempre son 10.
Los seis bits restantes pueden poblarse con unos o ceros. Por lo tanto, el menor número que puede representarse en una dirección Clase B es 10000000, 128 decimal. El número más alto que puede representarse es 10111111, 191 decimal.
Cualquier dirección que comience con un valor entre 128 y 191 en el primer octeto es una dirección Clase B.
Clase B
128 – 191
(10000000-10111111)

## Slide 49
La dirección Clase C se diseñó para dar soporte a una red pequeña.
Una dirección IP Clase C utiliza los tres primeros de los cuatro octetos para indicar la dirección de la red y el último octeto especifica las direcciones del host.
Permiten 2,097,150 redes con 254 hosts cada una.
Network
Network
Network
. Hosts
.
.
8 bits
24 bits

## Slide 50
Una dirección Clase C comienza con el binario 110.
El menor número que puede representarse es 11000000, 192 decimal. El número más alto que puede representarse es 11011111, 223 decimal.
Si una dirección contiene un número entre 192 y 223 en el primer octeto, es una dirección de Clase C.
Clase C
192 – 223
(11 000000 - 11 01111111)

## Slide 51
La dirección Clase D se creó para permitir multicast en una dirección IP.
Una dirección multicast es una dirección exclusiva de red que dirige los paquetes con esa dirección destino hacia grupos predefinidos de direcciones IP. Una sola estación puede transmitir de forma simultánea una sola corriente de datos a múltiples receptores.
Los primeros cuatro bits de una dirección Clase D deben ser 1110. Por lo tanto, el primer rango de octeto para las direcciones Clase D es 11100000 a 11101111, o 224 a 239.
Una dirección IP que comienza con un valor entre 224 y 239 en el primer octeto es una dirección Clase D.

## Slide 52
La Fuerza de Tareas de Ingeniería de Internet (IETF) ha reservado estas direcciones para su propia investigación.
No se han emitido direcciones Clase E para ser utilizadas en Internet.
Los primeros cuatro bits de una dirección Clase E siempre son 1111.
El rango del primer octeto para las direcciones Clase E es 11110000 a 11111111, o 240 a 255.
Una dirección IP que comienza con un valor entre 240 y 255 en el primer octeto es una dirección Clase E.

## Slide 53
Network
Network
Network .
Host
.
.
Network
Network
Host
Host
.
.
.
Network
Host
Host
Host
.
.
.
Clase A
Clase B
Clase C
Clase D: para multidifusión
Clase E: para investigación

## Slide 54
Clases De Direcciones IP
* 127 (01111111) es una dirección clase A reservada para pruebas loopback y no puede ser asignada a una red
CLASE | Intervalo del primer octeto | Cantidad de redes | Cantidad de hosts | Uso
A | 1-126 (000000001-011111110)* | 126 | 16,777,214 | Redes Grandes
B | 128-191 (10000000-1011111111) | 16,382 | 65,534 | Redes Medianas
C | 192-223 (11000000-11011111) | 2,097,150 | 254 | Redes Pequeñas
D | 224-239 (11100000-11101111) | IP Multidifusión |  | 
E | 240-255 (1111000-11111111) | Experimental |  | 

## Slide 55: Identificar las clases de direcciones IP.
Ejercicio 1.
Dirección IP | Clase
195.10.21.90 | 
33.0.0.0 | 
219.220.41.7 | 
158.98.80.2 | 
129.45.2.6 | 
224.224.239.0 | 
80.223.23.0 | 
132.52.62.0 | 
184.184.2.3 | 
Dirección IP | Clase
10.210.8.1 | 
192.13.2.4 | 
120.10.15.0 | 
148.204.5.7 | 
194.41.1.1 | 
125.3.2.1 | 
220.8.23.1 | 
249.240.80.78 | 
230.230.54.85 | 

## Slide 56
3.1.10 Campos del paquete IP.

## Slide 57
3.1.10 Campos Del Paquete IP
Los campos que más nos interesan son: versión, tipo de servicio, banderas, tiempo de vida (ttl), desplazamiento y protocolo.
●
Versión: identifica la versión del protocolo IP que transporta el datagrama (4 en nuestro caso).
●
Tipo de Servicio: 3 bits para la prioridad (0 al 7), bit 3 para RETARDOS CORTOS, bit 4 para ALTO DESEMPEÑO y el bit 5 para ALTA CONFIABILIDAD. (los bits restantes permanecen sin uso).
●
Banderas: 3 bits en total. El primero sin uso, el segundo es DF (DONT FRAGMENT), el tercero MORE FRAGMENTS (es decir que el datagrama en cuestión no es el último fragmento).
●
Tiempo de vida: El número de saltos que podrá realizar el datagrama (un salto equivale al paso por un router). Originalmente se descontaban de este número tantas unidades como segundos le tomaran pasar por un router, actualmente se descuenta una unidad por router.(El valor máximo es 255).
●
Desplazamiento (Fragment Offset): (13 bits) Distinto de cero cuando se trata de un fragmento (indica el desplazamiento respecto del primer fragmento).
●
Protocolo: Contiene un valor que especifica el protocolo que lleva en la parte de datos del datagrama (Ejemplo UDP ó TCP ).

## Slide 58
Internet Protocol, Src Addr: 192.168.0.160 (192.168.0.160), Dst Addr: 192.168.0.10 (192.168.0.10)
Version: 4
Header length: 20 bytes
Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP 0x00: Default; ECN: 0x00) 0000 00.. = Differentiated Services Codepoint: Default (0x00)
.... ..0. = ECN-Capable Transport (ECT): 0
.... ...0 = ECN-CE: 0
Total Length: 48
Identification: 0x02a4 (676)
Flags: 0x04
0... = Reserved bit: Not set
.1.. = Don't fragment: Set
..0. = More fragments: Not set
Fragment offset: 0 Time to live: 128 Protocol: TCP (0x06)
Header checksum: 0x7629 (correct)
Source: 192.168.0.160 (192.168.0.160)
Destination: 192.168.0.10 (192.168.0.10)
Análisis Con Wireshark De Un Paquete IP

## Slide 59
3.1.11 Direcciones de red.

## Slide 60: Network ID
3.1.11 Direcciones De Red
Host ID
32 bits
Network
Network
Network
Host
.
.
.
.
.
.
148
204
7
0
Dirección de red.
Dirección IP que tiene ceros binarios en todas las posiciones de bits de host.
Se utiliza para identificar a la red en sí.
Ejemplo:
Una red Clase A, 112.0.0.0 es la dirección IP de la red, que contiene el host 112.1.2.3. Un router usa la dirección IP de red al enviar datos por Internet.
(Bits de hots= todos 0s)

## Slide 61
3.1.12 Direcciones de host.

## Slide 62: Network ID
3.1.12 Direcciones De Host
Cualquier número entre la dirección de red y la dirección de broadcast es una dirección de host.
148.204.7.1 – 148.204.7.254
Los bist de la dirección hots distinguen a un equipo de otro dentro de una red.
Hosts ID
32 bits
148.204.7.1
148.204.7.2
148.204.7.3

## Slide 63
3.1.13 Direcciones de broadcast.

## Slide 64
3.1.13 Direcciones De Broadcast
(Bits de hots= todos 1s)
Dirección de broadcast.
Dirección IP que tiene 1´s binarios en todas las posiciones de bits de hosts.
Para enviar información a todos los dispositivos de la red.
Un broadcast se produce cuando una fuente envía datos a todos los dispositivos de una red. Para asegurar que todos los demás dispositivos de una red procesen el broadcast, el transmisor debe utilizar una dirección IP destino que ellos puedan reconocer y procesar.
Ejemplo:
En la red, 176.16.0.0, los últimos 16 bits componen el campo del host o la parte de la dirección del host. El broadcast que se envía a todos dispositivos de la red incluye una dirección destino 176.16.255.255.
Network ID
Host ID
32 bits
Network
Network
Network
Host
.
.
.
.
.
.
148
204
7
255

## Slide 65
3.1.14 Patrones de bit de la dirección IP.

## Slide 66
3.1.14 Patrones De Bit De La Dirección IP
110XXXXX
Network
Network .
Host
.
.
10XXXXXX
Network
Host
Host
.
.
.
0XXXXXXX
Host
Host
Host
.
.
.
Clase A
Clase B
Clase C
Clase D: para multidifusión
Clase E: para investigación

## Slide 67
Los routers emplean el Network ID para decidir por dónde deben reenviar un paquete.
Cuando reciben un paquete deben averiguar rápidamente cuál es el Network ID de la red a la que pertenece el destino.
Si el primer bit es un 0 entonces pertenece a una red de clase A y el Network ID son los primeros 8 bits.
Si el primer bit es un 1 pero el segundo un 0 entonces pertenece a una red de clase B y el Network ID son los primeros 16 bits.
Si los dos primeros bits son 1 pero el tercero es un 0 entonces pertenece a una red de clase C y el Network ID son los primeros 24 bits.

## Slide 68
En la propia dirección IP está codificado el número de bits del Network ID.
Cuanto menos tiempo emplee el router con cada paquete, más paquetes podrá procesar por segundo.

## Slide 69
Ejercicio 2.
Identificar las clases de direcciones IP por su patrón de bits.
Dirección IP | Clase
11011101.10101010.0100000.00000000 | 
01111110.11000111.10101111.10001111 | 
10000111.10101110.00111101.11001100 | 
11011000.00011110.11111101.11100011 | 
01110111.11100001.11110000.00001111 | 

## Slide 70
Clases De Direcciones IP Resumen
* 127 (01111111) es una dirección clase A reservada para pruebas loopback y no puede ser asignada a una red
CLASE | Intervalo del primer octeto | ID de Red (N) / ID de Host (H) | Cantidad de redes | Cantidad de host | Máscara por omisión | Uso
A | 1-126 (000000001-011111110)* | N.H.H.H | 126 (27-2) | 16,777,21 4 (224-2) | 255.0.0.0 | Redes Grandes
B | 128-191 (10000000-1011111111) | N.N.H.H | 16,382 (214-2) | 65,534 (216-2) | 255.255.0.0 | Redes Medianas
C | 192-223 (11000000-11011111) | N.N.N.H | 2,097,150 (221-2) | 254 (28-2) | 255.255.255.0 | Redes Pequeñas
D | 224-239 (11100000-11101111) | IP Multidifusión |  |  |  | 
E | 240-255 (11110000-11111111) | Experimental |  |  |  | 

## Slide 71
Si un host tiene la dirección IP 192.168.18.57, los primeros tres octetos (192.168.18) identifican la porción de red de la dirección, y el último octeto (57) identifica el host.
●
Esto se conoce como direccionamiento jerárquico, debido a que la porción de red indica la red en la que cada dirección host única está ubicada.
Los routers sólo necesitan conocer cómo llegar a cada red en lugar de conocer la ubicación de cada host.

## Slide 72
Ejercicio 3.
Identificar las clases de direcciones IP, su Network ID y su Hosts ID.
Dirección IP | Clase | Network ID | Host ID
10.2.1.1 |  |  | 
128.63.2.100 |  |  | 
201.222.5.64 |  |  | 
192.6.141.2 |  |  | 
130.113.64.16 |  |  | 
193.230.1.2 |  |  | 

## Slide 73: Asignación De Direccionamiento IP
Los administradores de redes utilizan dos métodos para asignar las direcciones IP. Estos métodos son:
Direccionamiento Estático.
Direccionamiento Dinámico.

## Slide 74: Direccionamiento Estático
La asignación estática funciona mejor
en las redes
pequeñas con poca cambios. De forma
frecuencia de
manual, el administrador del sistema asigna y rastrea las direcciones IP para cada computador, impresora o servidor de una red interna.

## Slide 75: Direccionamiento Estático continuación……
Es fundamental llevar un buen registro para evitar que se produzcan problemas con las direcciones IP repetidas.
Los servidores deben recibir una dirección IP estática de modo que las estaciones de trabajo y otros dispositivos siempre sepan cómo acceder a los servicios requeridos.
Otros dispositivos que deben recibir direcciones IP estáticas son las impresoras en red, servidores de aplicaciones, routers, switches.

## Slide 76: Direccionamiento Dinámico
●
En las redes locales, es habitual que la
población de
usuarios agregan
cambie nuevos
frecuentemente. Se
usuarios con computadoras portátiles, y esos usuarios requieren una conexión. Otros tienen nuevas estaciones de trabajo que deben conectarse.
●
En lugar de que el administrador de red asigne direcciones IP para cada estación
de trabajo, direcciones
es más simple que las IP se asignen
automáticamente.

## Slide 77: Direccionamiento Dinámico continuación…
●
Esto se logra a través de un protocolo denominado Protocolo de Configuración Dinámica de host (DHCP).
●
Se configura un servidor para que automáticamente asigne las direcciones, previamente al Servidor se le asigna la lista de direcciones que esté entregará a los nodos que lo soliciten.
●
Otro de los beneficios del DHCP es que las direcciones no se asignan permanentemente a un host, sino que son arrendadas durante un período. Si el host se apaga o sale de la red, la dirección es devuelta al pool de direcciones para ser reutilizada. Esto es especialmente útil en el caso de los usuarios móviles que entran en una red y salen de ella.